Телескопическая рама.

NSI.6.0.0

Техническое описание и

руководство по монтажу

СОДЕРЖАНИЕ

- НАЗНАЧЕНИЕ……………………………………………….……….3

- ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ………………………….…….3

- ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ…………………………………….……4

4.  ПОРЯДОК И ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАМЕРОВ……4

- МОНТАЖ СИСТЕМЫ…………………………………………….…4

- Варианты применения дверной рамы……………………………...5

- ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ИСНТРУМЕНТОВ………….6

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Телескопическая рама и  рама с добором предназначены для установки  распашных дверей в проем стен с различным диапазоном толщин.

Конструктивные особенности изделия дают  возможность установить дверной блок непосредственно на объекте с использованием распространенного строительного инструмента.

## 2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

## 2.1 Область применения в зависимости от толщины стен

Т а б л и ц а 1.

| Режим | Толщина стены проема. (мм) |
| --- | --- |
| Телескопическая | От 96 | До 125 |
| С добором из ЛДСП-18 -250мм. | От 150 | До 400 |
| С добором из ЛДСП-18 -500мм. | От 150 | До 650 |
| С добором из ЛДСП-18 -1800мм. | От 150 | До 1950 |

## Рама телескопическая, представляет собой комплект алюминевых профилей и при необходимости добора из ЛДСП – 18мм. Декоративная отделка профиля – анодировка или порошковая окраска (применяеться с добором).

## В качестве дверного полотна предполагается использование дверных полотен без притвора толщиной 40 мм с петлями производства NAYADA (NSI.8.0.0 СБ).

## 2.4 Линейные размеры наличника позволяет обеспечить максимальное перекрытия стены до 30 мм;

## 2.5 Уменьшение дверного просвета – от 40 мм на сторону;

## 2.6 Толщина наличника:

## – 8,5 мм без уплотнителя;

## - 11-15 мм с применением эластичного уплотнителя по контору наличника.

## Материал добора – ламинированный ДСП 18 мм.

## 3. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

## 3.1 «Притвор рамы» в сборе - Поз.1;

3.2 «Добор рамы» в сборе - Поз.2;

3.3 Уплотнитель NS VIGE-751392.016;

3.4 Вставка декоративная дверной рамы;

3.5 Комплект петель NSI.8.0.0 СБ;

3.6 Комплект крепежа;

4. ПОРЯДОК И ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАМЕРОВ.

4.1 Размеры проема снимаются  в 3 местах по каждому направлению: ширине и высоте со стороны предполагаемой установки двери и противоположной стороны, глубине с правой и левой стороны для определения геометрии проема.

4.2 В качестве определяющего размера:

- по ширине является размер проема в самом узком месте;

- по высоте размер проема в самом низком месте проема. Раму по этому параметру рекомендуется проектировать с зазором по 6 мм с каждой стороны, для возможности установки монтажных клиньев. При необходимо проверить, чтобы отклонение существующего проема не превышало 25 мм на сторону для обеспечения перекрытия зазоров наличником (пункт 2.4). В том случае, когда отклонение проема превышает указанные выше 25 мм, требуется произвести доработку или корректировку проема.

4.3 Глубина проема определяет тип дверного косяка и необходимость применения добора. При глубине до 125 мм устанавливается «Рама телескопическая». Если глубина проема 150 мм и более, то необходимо использовать изделие «Рама с добором».

5. МОНТАЖ СИСТЕМЫ

5.1 Установка в проем «Притвора рамы» Поз.1 совместно с дверным полотном или без него.

Заранее собранный «Притвор рамы» выставляется в стеновом проеме и предварительно крепится. Особое внимание необходимо уделить установке петлевой стороны «Притвора рамы», которую необходимо выставить в вертикальном положении

5.2 Установка соответствующего дверного полотна, если притвор был установлен без него и ответной планки.

Предварительно производится разметка «Притвора рамы», отмечается положение дверных петель и места установки ответной части замка. В местах установки петель необходимо удалить отрывную полосу в «Притворе рамы», предварительно высверлив по краям разметки отверстия  сверлом ( 12 мм (min 10мм).

Если у применяемого замка выход ригеля составляет более 14 мм, то необходимо удалить отрывную планку в районе выхода ригеля замка по описанному выше технологии.

5.3 Окончательная установка притвора и его крепление в проеме.

При монтаже «Притвора рамы» проверяются геометрические размеры и отклонения от вертикали плоскости дверного полотна. В случае необходимости производится корректировка положения элемента в стеновом проеме. После этого производится окончательное крепление. Допускается применение монтажной пены.

5.4 Установка «Добора рамы» Поз.2 и окончательный сбор дверной рамы.

При необходимости добор ЛДСП может быть подрезан в размер, соответствующий ширине стены проема. «Добор рамы» Поз.2 притягивается саморезами Поз.3 через предварительно просверленные отверстия в притворе с шагом 500-700 мм. По окончанию монтажа в паз притвора устанавливается уплотнитель двери, который закрывает монтажные отверстия.

- Варианты применения дверной рамы

6.1. Без применения дополнительного добора (рис. 1)

Рис. 1

6.2. С применением дополнительного добора (рис. 2)

Рис.2

- ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ИСНТРУМЕНТОВ.

1) Перфоратор (при установке в капитальные стены) с буром.

2) Дрель с набором сверл:

( 12 мм (min 10мм);

( 5 мм .

3) Шуруповерт с насадкой под Ph2.

4) Уровень

5) Рулетка 3 м.

4) Ключ шестигранный 5 мм.

5) Нож для подрезки уплотнителей.

6) Плоскогубцы

7) Монтажная пена.

8) Монтажные клинья